PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI – JUDEŢULVÂLCEA STR. CALEA LUI TRAIAN, NR.306 TEL. 0250/750080, 0250/750231, FAX 0250/750082 Email – primaria_calimanesti@yahoo.com Nr. din

REFERAT  DE  APROBARE

la  proiectul  de  hotărâre privind avizarea nefavorabilă a obiectivului  de  investiţii    VARIANTA DE  OCOLIRE RM VALCEA

CNAIR , DRDP CRAIOVA, prin SC SEARCH CORPORATION SRL elaborează proiectul   pentru varianta de  ocolire a  municipiului Rm Valcea. La  acest  moment este  în  derulare faza de  actualizare a  Studiului  de  Fezabilitate şi  sunt analizate  mai  multe  variante  de  traseu, întocmire  documentaţii pentru avize, obţinere acorduri, elaborare Proiect Tehnic inclusiv DTAC, DE, studiu  început  încă  din anul 2006.

De  la începutul  anului 2020 şi  până  în  prezent au  fost  purtate  mai multe randuri  de  corespondenţă între Primăria  oraşului Călimăneşti, CNAIR, DRDP CRAIOVA şi SC  SEARCH CORPORATION SRL  pentru găsirea  unei variante  de  traversare a oraşului. A avut  loc  o  întâlnire  cu toţi  factorii implicaţi  în realizarea investiţiei  de  mai  sus.

Cu  aceste  ocazii au  fost analizate mai  multe  variante dintre  care 3  propuse  de  către  beneficiar şi  una de  către Primăria  oraşului Călimăneşti.

Primaria oraşului Călimăneşti a susţinut  ca variantă  optimă  pentru  localitate cea  care după  ce  traversează calea ferată  şi  urmăreşte  malul  stâng al Oltului  pe  care îl traversează  în zona Staţiei  de  epurare Călimăneşti. Din punctul  de  vedere al   primăriei avea următoarele avantaje:

- lungimea traseului  este  mai  mică decât alte  variante  propuse de CNAIR;

- terenul pe  care  se  propune realizarea acestei  variante aparține în  mare  parte domeniului  public al orașului Călimănești (str. Oltului);

- punctul  de  traversare a râului Olt  are  înălțimea  malurilor mai  mare  decât în  alte  variante;

- lățimea  râului  Olt  este  mai  mică  decât  în zona propusă decât  în alte variante;

- în  zona  de  conectare cu Centura  Călimănești terenul  aparține  domeniului  public al orașului;

- se  elimină circulația autovehiculelor  de  tonaj greu  prin  orașul  Călimănești  - Seaca  pe  o  distanță  de  aproximativ 3,0 km folosindu-se  numai centura  ocolitoare;

Prin  adresa  nr. 10.054 din 09.07.2020 Consiliul Judeţean Vâlcea solicită  avizul în  vederea  emiterii certificatului  de  urbanism şi a autorizaţiei de  construire pentru  varianta  de  traversare a  râului Olt şi  joncţiunea  cu DN 7 în zona complexului expoziţional Seaca alta  varianta  decât  cea  propusă de Primăria oraşului Călimăneşti, variantă care ar  afecta cât  mai  puţin  locuitorii oraşului şi  proprietăţile  private şi  care  ar  fi un câştig pentru  localitate.

În  urma analizării documentaţiei depuse, a corespondenţei  dintre Primăria  oraşului Călimăneşti, CNAIR , DRDP CRAIOVA, şi SC SEARCH CORPORATION SRL , a Studiului  de  fundamentare în  vederea elaborării PUG şi RLU Călimăneşti şi coroborat cu Strategia de dezvoltare a localităţii şi programele de investiţii ale localităţii – zona Seaca  au  rezultat următoarele concluzii:

## In vederea elaborării PUG-ului localităţii (Staţiune balneo-climaterică de importanţă naţională) UAT Călimăneşti a comandat un set de studii de fundamentare, printre care şi Studiul de Circulaţie intocmit de proiectant de specialitate SC LACUDAS SRL (martie 2011). In cuprinsul acestei lucrări este analizată circulaţia auto şi pietonală a intregii localităţi din punct de vedere al traficului auto şi pietonal fiind sintetizate : evaluarea situaţiei actuale, determinarea stării tehnice a reţelei stradale, disfuncţionalităţi (diagnoză) precum şi concluzii şi recomandări.

Astfel se constată că:

- in zonele populate ale localităţii (inclusiv Seaca) este un număr insuficient de treceri de pietoni la nivelul DN7, iar pentru soluţionarea acestei chestiuni, fără blocajul traficului auto se recomandă introducerea unor noi treceri pietonale prin subtraversarea arterei (lucrări de artă costisitoare imposibil de susţinut din fonduri proprii)

- cele mai mari valori de trafic se inregistrează pe Strada Calea lui Traian, respectiv varianta ocolitoare pentru trafic greu;

- traficul de tranzit se realizează strict pe aceste artere „interne”, cu efecte negative asupra infrastructurii rutiere , dar şi asupra populaţiei şi mediului (poluare fonică, noxe, praf)

- intersecţii neamenajate cu DN 7, rezultând disfuncţionalitatea efectuării traversării sau virajului la stânga pe Str. Calea lui Traian provenind străzile adiacente ;

- lipsa locurilor de parcare şi imposibilitatea unor lărgiri locale pentru fluidizare;

- dificultatea efectuării virajului la stânga pentru traficul venind din direcţia Brezoi pe variantă la intersecţia cu DN 7. (punct critic)

- inregistrările accidentelor de circulaţie DN7 şi variantă sunt cele mai numeroase (10/1 in alte zone);

Ca şi recomandări , pe lângă cele generale referitoare la continuarea modernizării străzilor secundare, echipare şi infrastructură edilitară, restricţionările in zone de invământ primar se propun şi următoarele soluţii punctuale :

- realizarea pasaj denivelat pe DN 7 la intersecţia cu DN7CC cu variantă ocolitoare, cu rolul de a fluidiza intersecţia şi a facilita virajul la stânga pentru traficul greu venind din direcţia Sibiu-Râmnicu Vâlcea;

- realizarea sens giratoriu intersecţia strada Calea lui Traian şi Varianta ocolitoare inaintea intrării pe baraj, pe malul drept al Râului Olt;

## 2.	UAT Călimăneşti a iniţiat şi aprobat PUZ Seaca, ce presupune dezvoltarea unui pol urban complex pe parcelele adiacente la Nord Centrului Expoziţional. Prin acest PUZ se urmăreşte dezvoltarea zonei cu funcţiuni moderne de tip servicii, comerţ, dar şi turism şi/sau sănătate şi agrement (128400,00 mp). Ocuparea parcelelor din această zonă presupune coeficienţi urbani superiori, dar şi rezolvarea circulaţiilor, parcajelor şi spaţiilor verzi in interiorul zonei reglementate, inclusiv bretele de acces in DN 7.

Date fiind cele specificate mai sus considerăm că descărcarea Centurii ocolitoare a municipiului Râmnicu Vâlcea in această zonă va crea un nod nou dedicat traficului greu ce va continua prin interiorul localităţii (peste funcţiuni preponderent locuinţe) nerezolvând problemele deja existente de circulaţie ci acutizându-le.

3.    - Crearea unui  nod de  trafic în zona CCENO – OLTEXPO presupune realizarea unei noi zone  de aglomerare a circulaţiei  pe  lângă  intersecţia dintre DN 7 cu DN 7CC  de  la Km 191+050 şi producerea de noxe ;

- Realizarea podului în zona CCENO este incompatibilă cu  destinaţia şi  funcţiunea stabilite pentru  acest  segment atât  prin Planul Urbanistic Zonal aprobat pentru zona Seaca prin HCL nr. 55 din 31.05.2017 precum  şi proiectul Planului Urbanistic General al oraşului Călimăneşti aflat  în  derulare. Astfel  cele  două  documentaţii  prevăd Zonă instituţii  publice  şi servicii.

- Specificul  oraşului Călimăneşti,  de  staţiune de  interes naţional, generează  implicit aglomerări de trafic iar soluţia propusă pentru Varianta  de ocolire Rm Valcea nu  doar  că  nu realizează  o  descărcare a  traficului,prin crearea unui nou nod în  Zona Seaca, îl aglomerează agravând astfel  situaţia traficului.

- Realizarea  unui pod  peste râul Olt şi  crearea unui nod  de  descărcare a traficului greu nu  este  compatibilă  cu  strategia  de  dezvoltare a localităţii.

Având  în  vedere prevederile ORDONANŢEI  DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, propun analizarea şi adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind avizarea  nefavorabilă şi întocmirea  raportului  de  specialitate în  acest sens.

PRIMAR,

Dr. Florinel Constantinescu

PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI – JUDEŢULVÂLCEA STR. CALEA LUI TRAIAN, NR.306 TEL. 0250/750080, 0250/750231, FAX 0250/750082 Email – primaria_calimanesti@yahoo.com Nr. 13.044 din 24.07.2020

Aprobat,

Primar,

Dr. Constantinescu Florinel

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la  proiectul  de  hotărâre privind avizarea nefavorabilă a obiectivului  de  investiţii    VARIANTA DE  OCOLIRE RM VALCEA

Prin  proiectul de  hotărâre alăturat se  propune adoptarea unei  hotărâri de  consiliu local privitor la avizarea nefavorabilă a variantei de ocolire a  municipiului Rm Vâlcea propusă de  către CNAIR-DRDP CRAIOVA prin SC SEARCH CORPORATION SRL.

La  data prezentei   CNAIR , DRDP CRAIOVA, prin SC SEARCH CORPORATION SRL elaborează proiectul   pentru varianta de  ocolire a  municipiului Rm Valcea. La  acest  moment este  în  derulare faza de  actualizare a  Studiului  de  Fezabilitate şi  sunt analizate  mai  multe  variante  de  traseu, întocmire  documentaţii pentru avize, obţinere acorduri, elaborare Proiect Tehnic inclusiv DTAC, DE, studiu  început  încă  din anul 2006.

De  la începutul  anului 2020 şi  până  în  prezent au  fost  purtate  mai multe randuri  de  corespondenţă între Primăria  oraşului Călimăneşti, CNAIR, DRDP CRAIOVA şi SC  SEARCH CORPORATION SRL  pentru găsirea  unei variante  de  traversare a oraşului. A avut  loc  o  întâlnire  cu toţi  factorii implicaţi  în realizarea investiţiei  de  mai  sus.

Cu  aceste  ocazii au  fost analizate mai  multe  variante dintre  care 3  propuse  de  către  beneficiar şi  una de  către Primăria  oraşului Călimăneşti.

Primaria oraşului Călimăneşti a susţinut  ca variantă  optimă  pentru  localitate cea  care după  ce  traversează calea ferată  şi  urmăreşte  malul  stâng al Oltului  pe  care îl traversează  în zona Staţiei  de  epurare Călimăneşti. Din punctul  de  vedere al   primăriei avea următoarele avantaje:

- lungimea traseului  este  mai  mică decât alte  variante  propuse de CNAIR;

- terenul pe  care  se  propune realizarea acestei  variante aparține în  mare  parte domeniului  public al orașului Călimănești (str. Oltului);

- punctul  de  traversare a râului Olt  are  înălțimea  malurilor mai  mare  decât în  alte  variante;

- lățimea  râului  Olt  este  mai  mică  decât  în zona propusă decât  în alte variante;

- în  zona  de  conectare cu Centura  Călimănești terenul  aparține  domeniului  public al orașului;

- se  elimină circulația autovehiculelor  de  tonaj greu  prin  orașul  Călimănești  - Seaca  pe  o  distanță  de  aproximativ 3,0 km folosindu-se  numai centura  ocolitoare;

Prin  adresa  nr. 10.054 din 09.07.2020 Consiliul Judeţean Vâlcea solicită  avizul în  vederea  emiterii certificatului  de  urbanism şi a autorizaţiei de  construire pentru  varianta  de  traversare a  râului Olt şi  joncţiunea  cu DN 7 în zona complexului expoziţional Seaca alta  varianta  decât  cea  propusă de Primăria oraşului Călimăneşti, variantă care ar  afecta cât  mai  puţin  locuitorii oraşului şi  proprietăţile  private şi  care  ar  fi un câştig pentru  localitate.

În  urma analizării documentaţiei depuse, a corespondenţei  dintre Primăria  oraşului Călimăneşti, CNAIR , DRDP CRAIOVA, şi SC SEARCH CORPORATION SRL , a Studiului  de  fundamentare în  vederea elaborării PUG şi RLU Călimăneşti şi coroborat cu Strategia de dezvoltare a localităţii şi programele de investiţii ale localităţii – zona Seaca  au  rezultat următoarele concluzii:

## In vederea elaborării PUG-ului localităţii (Staţiune balneo-climaterică de importanţă naţională) UAT Călimăneşti a comandat un set de studii de fundamentare, printre care şi Studiul de Circulaţie intocmit de proiectant de specialitate SC LACUDAS SRL (martie 2011). In cuprinsul acestei lucrări este analizată circulaţia auto şi pietonală a intregii localităţi din punct de vedere al traficului auto şi pietonal fiind sintetizate : evaluarea situaţiei actuale, determinarea stării tehnice a reţelei stradale, disfuncţionalităţi (diagnoză) precum şi concluzii şi recomandări.

Astfel se constată că:

- in zonele populate ale localităţii (inclusiv Seaca) este un număr insuficient de treceri de pietoni la nivelul DN7, iar pentru soluţionarea acestei chestiuni, fără blocajul traficului auto se recomandă introducerea unor noi treceri pietonale prin subtraversarea arterei (lucrări de artă costisitoare imposibil de susţinut din fonduri proprii)

- cele mai mari valori de trafic se inregistrează pe Strada Calea lui Traian, respectiv varianta ocolitoare pentru trafic greu;

- traficul de tranzit se realizează strict pe aceste artere „interne”, cu efecte negative asupra infrastructurii rutiere , dar şi asupra populaţiei şi mediului (poluare fonică, noxe, praf)

- intersecţii neamenajate cu DN 7, rezultând disfuncţionalitatea efectuării traversării sau virajului la stânga pe Str. Calea lui Traian provenind străzile adiacente ;

- lipsa locurilor de parcare şi imposibilitatea unor lărgiri locale pentru fluidizare;

- dificultatea efectuării virajului la stânga pentru traficul venind din direcţia Brezoi pe variantă la intersecţia cu DN 7. (punct critic)

- inregistrările accidentelor de circulaţie DN7 şi variantă sunt cele mai numeroase (10/1 in alte zone);

Ca şi recomandări , pe lângă cele generale referitoare la continuarea modernizării străzilor secundare, echipare şi infrastructură edilitară, restricţionările in zone de invământ primar se propun şi următoarele soluţii punctuale :

- realizarea pasaj denivelat pe DN 7 la intersecţia cu DN7CC cu variantă ocolitoare, cu rolul de a fluidiza intersecţia şi a facilita virajul la stânga pentru traficul greu venind din direcţia Sibiu-Râmnicu Vâlcea;

- realizarea sens giratoriu intersecţia strada Calea lui Traian şi Varianta ocolitoare inaintea intrării pe baraj, pe malul drept al Râului Olt;

## 2.	UAT Călimăneşti a iniţiat şi aprobat PUZ Seaca, ce presupune dezvoltarea unui pol urban complex pe parcelele adiacente la Nord Centrului Expoziţional. Prin acest PUZ se urmăreşte dezvoltarea zonei cu funcţiuni moderne de tip servicii, comerţ, dar şi turism şi/sau sănătate şi agrement (128400,00 mp). Ocuparea parcelelor din această zonă presupune coeficienţi urbani superiori, dar şi rezolvarea circulaţiilor, parcajelor şi spaţiilor verzi in interiorul zonei reglementate, inclusiv bretele de acces in DN 7.

Date fiind cele specificate mai sus considerăm că descărcarea Centurii ocolitoare a municipiului Râmnicu Vâlcea in această zonă va crea un nod nou dedicat traficului greu ce va continua prin interiorul localităţii (peste funcţiuni preponderent locuinţe) nerezolvând problemele deja existente de circulaţie ci acutizându-le.

3.    - Crearea unui  nod de  trafic în zona CCENO – OLTEXPO presupune realizarea unei noi zone  de aglomerare a circulaţiei  pe  lângă  intersecţia dintre DN 7 cu DN 7CC  de  la Km 191+050 şi producerea de noxe ;

- Realizarea podului în zona CCENO este incompatibilă cu  destinaţia şi  funcţiunea stabilite pentru  acest  segment atât  prin Planul Urbanistic Zonal aprobat pentru zona Seaca prin HCL nr. 55 din 31.05.2017 precum  şi proiectul Planului Urbanistic General al oraşului Călimăneşti aflat  în  derulare. Astfel  cele  două  documentaţii  prevăd Zonă instituţii  publice  şi servicii.

- Specificul  oraşului Călimăneşti,  de  staţiune de  interes naţional, generează  implicit aglomerări de trafic iar soluţia propusă pentru Varianta  de ocolire Rm Valcea nu  doar  că  nu realizează  o  descărcare a  traficului,prin crearea unui nou nod în  Zona Seaca, îl aglomerează agravând astfel  situaţia traficului.

- Realizarea  unui pod  peste râul Olt şi  crearea unui nod  de  descărcare a traficului greu nu  este  compatibilă  cu  strategia  de  dezvoltare a localităţii.

Față de acestea  considerăm că avizarea favorabilă a soluției transmise prin documentația anexată la adresa nr.10.054 din 09.07.2020 de  către Consiliul Județean Vâlcea pentru VARIANTA  DE OCOLIRE RM VALCEA nu  este oportună.

Analizându-se proiectul  de hotărâre și  referatul de aprobare se constată că acestea sunt elaborate în conformitate cu:

- art. 129 alin. 2, lit. b - atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

- art. 139 alin 3 lit e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului;

- art. 25 alin. (1)  din Legea nr. 350/2001, actualiyată, privind amenajarea teritoriului  și urbanismul.

| ARHITECT ŞEF Arh. Pelgher Patrick |  |
| --- | --- |

Avizat pentru legalitate,

cons. jur. Ion  Scîrlea